Насосы радиально-поршневые нерегулируемые
типа НР2-... ТУ 2.053-1696-84

Предназначены для нагнетания рабочей жидкости в гидросистемах механизмов шагающих экскаваторов, турбин (АЭС), в гидросистемах ковочных прессов и других мощных гидрофицированных машин

| № | Наименование и обозначение изделия по ТУ | Техническая характеристика | Габариты в мм | Масса, кг | Цена с НДС (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача (расход) л/мин | Давление МПА | Частота вращения с-1 | Мощность Квт | Дл | Шир | Выс |
| 1 | НР2-710/32 | 632 | 32 | 16,6 | 380 | 652 | 710 | 805 | 900 | 261 888,00 |
| 2 | НР2-900/32 | 801 | 32 | 16,6 | 481,4 | 799 | 710 | 805 | 950 | 346 368,00 |
| 3 | НР2-1250/32 | 1110 | 32 | 16,6 | 667,1 | 799 | 710 | 805 | 950 | 346 368,00 |

Насосы аксиально-поршневые регулируемые
типа НА...74М... ТУ 2.053-1635-83

С механизмами изменения подачи: ручными (Р), следящим (С), электромагнитным (М), регулятором мощности (Д1) Предназначены для нагнетания рабочей жидкости в гидросистемы различных прессов: листогибов, пакетировочных и других прессов.

| № | Наименование и обозначение изделия по ТУ | Техническая характеристика | Габариты в мм | Масса, кг | Цена с НДС (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача (расход) л/мин | Давле-ние МПА | Частота вращения с-1 | Мощность Квт | Дл | Шир | Выс |
| 48 | НАМФ74М-45/32 | 57 | 32 | 25 | 40,5 | 686 | 275 | 345 | 135 | 63360,00 |
| 49 | НАРФ74М-45/32 | 57 | 32 | 25 | 40,5 | 624 | 275 | 345 | 128 | 54912,00 |
| 50 | НАСФ74М-45/32 | 57 | 32 | 25 | 40,5 | 634 | 275 | 345 | 128 | 54912,00 |
| 51 | НАД1Ф74М-45/32 | 57 | 32 | 25 | 40,5 | 711 | 275 | 345 | 137 | 59136,00 |
| 52 | НАМ74М-90/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 760 | 315 | 368 | 189 | 84480,00 |
| 53 | НАР74М-90/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 698 | 315 | 368 | 182 | 76032,00 |
| 54 | НАС74М-90/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 708 | 315 | 368 | 182 | 76032,00 |
| 55 | НАД174М-90/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 785 | 315 | 368 | 190 | 80256,00 |
| 56 | НАМ74М-224/32 | 200 | 32 | 16,6 | 118,5 | 859 | 380 | 455 | 356 | 135168,00 |
| 57 | НАР74М-224/32 | 200 | 32 | 16,6 | 118,5 | 797 | 380 | 455 | 342 | 126720,00 |
| 58 | НАС74М-224/32 | 200 | 32 | 16,6 | 118,5 | 807 | 380 | 455 | 342 | 126720,00 |
| 59 | НАД174М-224/32 | 200 | 32 | 16,6 | 118,5 | 884 | 380 | 455 | 358 | 130944,00 |
| Насосы НА...74М90/32 й НА...74М-224/32 могут быть выполненьї во фланцевом исполнении, в зтом случае после букв: "М", "Р", "С", "ДІ" ставится буква "Ф" |

Насосы радиально-поршневые регулируемые
типа 50 НРР... ТУ 2.053-1755-85

С механизмами изменения подачи: ручными (Р),следящим (С), электромагнитным (М), гидравлическим (Г), регулятором мощности (Д1), регулятором давления (1Д)
Предназначены для нагнетания рабочей жидкости в гидросистемы прессов пакетировочных, листогибов, в доменном производстве, в горно-металлургической промышленности, в термопластавтоматах и других гидрофицированных механизмах.

| № | Наименование и обозначение изделия по ТУ | Техническая характеристика | Габариты в мм | Масса, кг | Цена с НДС (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача (расход) л/мин | Давле-ние МПА | Частота вращения с-1 | Мощность Квт | Дл | Шир | Выс |
| 43 | 50НРР125С | 159 | 50 | 25 | 143 | 687 | 380 | 458 | 220 | 80256,00 |
| 44 | 50НРР125Р | 159 | 50 | 25 | 143 | 677 | 380 | 458 | 220 | 80256,00 |
| 45 | 50НРР125Д1 | 159 | 50 | 25 | 143 | 764 | 380 | 458 | 223 | 84480,00 |
| 46 | 50НРР125М | 159 | 50 | 25 | 143 | 723 | 380 | 458 | 229 | 88704,00 |
| 47 | 50НРР125Г | 159 | 50 | 25 | 143 | 723 | 380 | 458 | 229 | 80256,00 |
| 48 | 50 НРР 250С(а) | 211 | 50 | 16,6 | 190 | 817 | 445 | 530 | 370 | 116160,00 |
| 49 | 50 НРР 250Р(а) | 211 | 50 | 16,6 | 190 | 807 | 445 | 530 | 370 | 116160,00 |
| 50 | 50НРР250Д1(а) | 211 | 50 | 16,6 | 190 | 894 | 445 | 530 | 383 | 120384,00 |
| 51 | 50 НРР 250М(а) | 211 | 50 | 16,6 | 190 | 853 | 445 | 530 | 379 | 124608,00 |
| 52 | 50 НРР 250Г(а) | 211 | 50 | 16,6 | 190 | 853 | 445 | 530 | 379 | 116160,00 |
| 53 | 50 НРР 500С(а) | 423 | 50 | 16,6 | 380 | 903 | 500 | 592 | 515 | 164736,00 |
| 54 | 50 НРР 500Р(а) | 423 | 50 | 16,6 | 380 | 893 | 500 | 592 | 515 | 168960,00 |
| 55 | 50НРР500Д1(а) | 423 | 50 | 16,6 | 380 | 980 | 500 | 592 | 528 | 173184,00 |
| 56 | 50 НРР 500М(а) | 423 | 50 | 16,6 | 380 | 939 | 500 | 592 | 524 | 164736,00 |
| 57 | 50 НРР 500Г(а) | 423 | 50 | 16,6 | 380 | 939 | 500 | 592 | 524 | 164736,00 |
| а) Насосы 50НРР250... й 50НРР500... могут быть выполнены на лапах, в этом случае после букв: "М", "Р", "С", "ДІ", "Г" ставится буква "К". |

Насосы радиально-поршневые нерегулируемые
типа 50НР... ТУ 2.053-1686-84

| № | Наименование и обозначение изделия по ТУ | Техническая характеристика | Габариты в мм | Масса, кг | Цена с НДС (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача (расход) л/мин | Давле-ние МПА | Частота вращения с-1 | Мощность Квт | Дл | Шир | Выс |
| 4 | 50НР 4 | 5,5 | 50 | 25 | 4,9 | 204 | 246 | 246 | 19 | 10560,00 |
| 5 | 50 НР 6,3 | 8,6 | 50 | 25 | 7,7 | 204 | 246 | 246 | 19 | 11827,20 |
| 6 | 50НР14 | 19,3 | 50 | 25 | 17,2 | 227 | 246 | 246 | 23 | 14784,00 |
| 7 | 50 НР 14/2 | 2*9,6 | 50 | 25 | 17,2 | 227 | 246 | 246 | 23 | 15628,80 |
| 8 | 50НР 10 | 13,6 | 50 | 25 | 12,1 | 247 | 288 | 288 | 33 | 13094,40 |
| 9 | 50НР 16 | 22 | 50 | 25 | 19,5 | 247 | 288 | 288 | 33 | 14784,00 |
| 10 | 50 НР 25 | 33,5 | 50 | 25 | 29,8 | 278 | 288 | 288 | 39 | 20275,20 |
| 11 | 50 НР 25/2 | 2*16,7 | 50 | 25 | 29,8 | 278 | 288 | 288 | 39 | 21120,00 |
| 12 | 50 НР 32 | 44,1 | 50 | 25 | 39,2 | 278 | 288 | 288 | 39 | 21964,80 |
| 13 | 50 НР 32/2 | 2*22 | 50 | 25 | 39,2 | 278 | 288 | 288 | 39 | 23232,00 |
| 14 | 50 НР 63 | 88 | 50 | 25 | 78 | 320 | 370 | 370 | 77 | 29568,00 |
| 15 | 50 НР 63/2 | 2*44 | 50 | 25 | 78 | 320 | 370 | 370 | 77 | 30835,20 |
| 16 | 50НР 125 | 159 | 50 | 25 | 141 | 380 | 380 | 456 | 150 | 53222,40 |
| 17 | 50НР 125/2 | 2*80 | 50 | 25 | 141 | 380 | 380 | 456 | 150 | 54912,00 |
| 18 | 50 НР 250 К | 211 | 50 | 16,6 | 187,4 | 536 | 445 | 585 | 296 | 84480,00 |
| 19 | 50 НР 250/2 К | 2*105 | 50 | 16,6 | 187,4 | 536 | 445 | 585 | 296 | 86592,00 |
| 20 | 50 НР 500 К | 432 | 50 | 16,6 | 375,6 | 628 | 500 | 657 | 318 | 103488,00 |
| 21 | 50 НР 500/2 К | 2*211 | 50 | 16,6 | 375,6 | 628 | 500 | 657 | 318 | 105600,00 |

Насосы секцинные нерегулируемые
типа 50НС... ТУ 2.053-1686-84

Предназначены для нагнетания рабочей жидкости в гидросистемы термопластавтоматов, в кузнечно-прессовом производстве (листогибы, пакетировочные пресса), в горно-металлургической промышленности и других гидрофицированных механизмах.

| № | Наименование и обозначение изделия по ТУ | Техническая характеристика | Габариты в мм | Масса, кг | Цена с НДС (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача (расход) л/мин | Давле-ние МПА | Частота вращения с-1 | Мощность Квт | Дл | Шир | Выс |
| 21 | 50НС4 | 5,5 | . 50 | 25 | 6 | 315 | 246 | 246 | 23,5 | 14784,00 |
| 22 | 50 НС 6.3 | 8,6 | 50 | 25 | 8,6 | 315 | 246 | 246 | 23,5 | 16051,20 |
| 23 | 50 НС 14 | 19,3 | 50 | 25 | 18,3 | 342 | 246 | 246 | 27,5 | 19008,00 |
| 24 | 50 НС 14/2 | 2*9,6 | 50 | 25 | 18,3 | 342 | 246 | 246 | 27,5 | 19852,80 |
| 25 | 50 НС10 | 13,6 | 50 | 25 | 13,2 | 358 | 288 | 288 | 37,5 | 17318,40 |
| 26 | 50 НС 16 | 22 | 50 | 25 | 20,6 | 358 | 288 | 288 | 37,5 | 19008,00 |
| 27 | 50 НС 25 | 33,5 | 50 | 25 | 40,3 | 390 | 288 | 288 | 43,5 | 24499,20 |
| 28 | 50 НС 25/2 | 2*16,7 | 50 | 25 | 40,3 | 390 | 288 | 288 | 43,5 | 25344,00 |
| 29 | 50 НС 32 | 44,1 | 50 | 25 | 40,3 | 390 | 288 | 288 | 43,5 | 26188,80 |
| 30 | 50 НС 32/2 | 2*22 | 50 | 25 | 40,3 | 390 | 288 | 288 | 43,5 | 27456,00 |
| 31 | 50 НС 63 | 88 | 50 | 25 | 79,1 | 820 | 370 | 370 | 81,5 | 33792,00 |
| 32 | 50 НС 63/2 | 2*44 | 50 | 25 | 79,1 | 820 | 370 | 370 | 81,5 | 35059,20 |

Установки насосные
типа А50НР-... и А50НС-... (без электродвигателя) ТУ 2.053-1762-85

Установка насосная (гидростанция) - это совокупность насосного агрегата с комплектующим оборудованием, обеспечивающим работу насоса и управляющим движением выходных звеньев объемных гидродвигателей.

Установка насосная предназначена для подачи рабочей жидкости (минерального масла) к рабочим органам в соответствии с заданным циклом работы исполнительных механизмов.

Гидростанции выпускаются с вместимостью гидробака от 40 до 200 литров, мощность привода от 1,5 до 5,5 кВт и рабочим давлением от 6,3 МПа (63 кгс/кв.см) до 20 МПа (200 кг/кв.см) (по заявке Заказчика).

Применяются установки в гидрофицированных машинах для подъема (перемещения) грузов, уборки отходов, разливки расплавленного металла и т.д.

| № | Наименование и обозначение изделия по ТУ | Техническая характеристика | Цена с НДС (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача (расход) л/мин | Давление МПА | Частота вращения с-1 | Мощность, Квт |
|  | 33 | А 50НР 4-... | 5,5 | Зависит от мощности электро-двигателя | 25 | По требованию заказчика | 16896,00 |
| 34 | А 50НР 6,3-... | 8,6 |
| 25 |
| 18163,20 |
| 35 | А 50НР 14-... | 19,3 |
| 25 |
| 23232,00 |
| 36 | А 50НР 16-... | 22 |
| 25 |
| 24076,80 |
| 37 | А 50НР 32-... | 44,1 |
| 25 |
| 30412,80 |
| 38 | А 50НС4-... | 5,5 |
| 25 |
| 21120,00 |
| 39 | А50НС 6,3-... | 8,6 |
| 25 |
| 22387,20 |
| 40 | А50НС 14-... | 19,3 |
| 25 |
| 27456,00 |
| 41 | А50НС 16-... | 22 |
| 25 |
| 28300,80 |
| 42 | А50НС 32-... | 44,1 |
| 25 |
| 34636,80 |